## Slide 1: USB PD協議
報告者：詹恆瑋

## Slide 2: CH2

## Slide 3: USB Power Delivery (PD)
定義了直接連接埠對 (也稱為連接埠夥伴或連接埠對) 在 USB 纜線上協商電壓、電流和/或電力流向的機制。

## Slide 4: 電源供應器運作契約
Default Contract(預設契約)
  在連接後立即進入，電源供應器提供 5V 電壓，並使用 [USB Type-C 2.3] 中定義的 Rp 值公佈其可提供的電流。
  在 Default Contract 中的 Source 將維持在此 Contract 中，直到 Sink 斷線或 Source 與 Sink 協商並進入 Explicit Contract。
Contract (隱含契約)
  緊隨 PR Swap 或 FR Swap 之後，只是過渡性的。
  處於隱式契約 (Implicit Contract) 的 Source 會立即與 Sink 協商，並進入顯式契約 (Explicit Contract)。
Explicit Contract（明確契約）
  PD 電源協商之後的狀態，包括 Source 發送 Source_Capabilities Message（電源能力訊息），Sink 回應 Request Message（請求訊息），Source 以 Accept Message（接受訊息）確認請求，最後當 Source 準備好提供所要求的電源時，Source 發送 PS_RDY Message（PS_RDY 訊息）。

## Slide 5: 電源傳輸的其他用途
PD 定義了用於發現這些附加功能和模式的基礎架構，其中包括
  發現連接埠或纜線的功能。
  發現連接埠或纜線支援的 SVID。
  發現連接埠或纜線支援的模式。
  進入埠和/或纜線支援的模式。

## Slide 6: 支援 USB Power Delivery 的裝置
UFP
匯入電源。
使用 SOP 封包進行通訊。
可選擇使用 SOP* 封包進行通訊。
可選擇提供電源（雙角色電源裝置）。
可選擇透過 USB 進行通訊。
可選擇支援替代模式。
DFP
使用 SOP 封包進行通訊。
可選擇使用 SOP* 封包進行通訊。
可選擇 Sink 電源（雙角色電源裝置）。
可選擇透過 USB 進行通訊。
可選擇支援交替模式。
A Source that can be
外部供電源 (例如 AC 供電)。
電源儲存（例如：電池/電源銀行）。
來自另一個連接埠（例如：匯流排供電的 Hub）。
A Sink that can be
電源儲存 (例如：電池/蓄電池)。
用於為內部功能供電。
用於為連接其他裝置的裝置供電 (例如：匯流排供電的 Hub)。
VCONN 來源
可以是連接埠夥伴、DFP/UFP 或 Source/Sink。
為纜線插頭供電。
為 VPD（VCONN Powered Devices）供電。
在任何時候都是唯一允許與 Cable Plug 對話的連接埠。

## Slide 7: SOP
所有 SOP* 通訊都是透過單一電線 (CC) 進行，因此必須協調 SOP* 通訊期間，以防止重要的通訊被阻斷。
例如，在啟動時、 Power Role Swap或 Fast Role Swap，只有供應 VCONN 的來源連接埠允許傳送封包至 Cable Plug並允許以 GoodCRC 訊息回應來自 Cable Plug，以發現 Cable Plug 的特性，在此階段中，與 Cable Plug 的所有通訊都是由源端啟動和控制，以防止 SOP 和 SOP' 封包之間發生衝突。Sink 不與 Cable Plug 通訊，並丟棄收到的任何 SOP' 封包。

## Slide 8: SOP
初始的 Explicit Contract（顯式合約），也就是 Default（預設）或 Implicit Contract（隱式合約）之後的第一個合約，總是 SPR 合約。擴展功率範圍 (EPR)，允許來源可提供高達 240W 的功率。
同時支援 Source 和 Sink 角色的連接埠稱為 Dual-Role Power Port (DRP)。同時支援 DFP 和 UFP 角色的連接埠稱為 Dual-Role Data Port (DRD)。

## Slide 9: Source
At Attach(無 PD Connection 或 Contract)
  對於只有 Source 的連接埠，Source 會偵測 Sink Attachment。
  對於在 Source 和 Sink 操作之間切換的 DRP，埠會在 Sink 附加時成為 Source 埠。
  The Source then supplies vSafe5V。